## Slide 1: Instruction Level Parallelism Super Escalaridade
Arquitetura de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática
Luís Paulo Santos

## Slide 2: Material de Apoio
“Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface” David A. Patterson, John L. Hennessy; 5th Edition, 2013
  Secção 4.10 (pags. 332 .. 344) – Parallelism via instructions
  Secção 4.11 (pags. 344 .. 351) – Real Stuff
“Computer Systems: a Programmer's Perspective”; Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron--Pearson (2nd ed., 2011)
  Secção 5.7 (pags. 496 .. 500) – Understanding modern processors
  Advanced Material: Secção 5.7.2 .. 5.9 (pags. 523 .. 446) – Understanding modern processors

## Slide 3: Pipelining
Explora ILP (Instruction Level Parallelism) por permitir a execução simultânea de múltiplas instruções em diferentes estágios
Permite aumentar a frequência, relativamente a organizações de ciclo único
O CPI ideal é 1, mas difícil de manter devido a
  dependências de dados;
  dependências de controlo;
  atrasos nos acessos à memória
Time
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP1
OP2
OP3

## Slide 4: Multiple Issue
Uma abordagem complementar consiste em ter múltiplos pipelines (múltiplas unidades funcionais), permitindo a execução simultânea de múltiplas instruções -> multiple issue
[ FIGURE 4.75 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- The A8 pipeline]

## Slide 5: Multiple Issue
As múltiplas unidades funcionais permitem o lançamento (issue) de mais do que uma instrução por ciclo, logo, potencialmente podemos ter CPI < 1
Exemplo: Um processador com 4 unidades funcionais, cada organizada como um pipeline de 5 estágios, pode ter 20 instruções a ser executadas simultaneamente em cada ciclo
Os processadores actuais mais avançados tentam lançar (issue) 3 a 6 instruções por ciclo

## Slide 6: Multiple Issue: Limitações
Existem no entanto limitações ao número de instruções que podem executar em simultâneo:
  dependências de dados e/ou controlo
  disponibilidade de recursos: número e tipo de unidades funcionais, latência de diferentes instruções, atrasos no acesso à memória
Quem determina quais as instruções que podem ser lançadas simultaneamente?
static issue | dynamic issue
compilador | processador
 | Embora o compilador possa ordenar as instruções por forma a facilitar o multiple issue

## Slide 7: Static Multiple Issue
O compilador agrupa em pacotes as instruções que serão lançadas (issued) em cada ciclo do relógio
Estes pacotes de instruções concatenadas podem ser vistos como uma única instrução com múltiplas operações: VLIW – Very Long Instruction Word
Uma VLIW comporta tantas instruções quantos os pipelines (unidades funcionais) disponíveis
O compilador é responsável por:
  garantir que não há dependências dentro de uma VLIW
  que as instruções integradas numa VLIW podem ser executadas pelas unidades funcionais
  resolver dependências de controlo ou dependências de dados entre diferentes VLIW

## Slide 8: Static Multiple Issue – Exemplo: ARM Cortex A8
Pipe 0 | Pipe 1 | Válido ?
movl $10, %r1 | movl (%r2), %r3 | ✔
movl $10, %r1 | addl %r1, %r3 | ?
movl (%r2), %r3 | movl (%r4), %r5 | ✖
movl $10, %r1
addl %r1, %r3
addl %r1, %r3
movl $10, %r1
addl %r1, %r3
movl $10, %r1

## Slide 9: Static Multiple Issue – Exemplo: MIPS
Considere uma versão com static multiple issue do MIPS, com 2 pipelines:
  Pipe 0 : ALU ou branch
  Pipe 1 : load / store
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
CPI |  | 
lw $t0, 0($s1)
nop
addi $s1,$s1,–4
addu $t0,$t0,$s2
bne $s1,$zero,Loop
sw $t0, 4($s1)
4 / 5 = 0.8
nop

## Slide 10: Loop Unrolling– Exemplo: MIPS
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
lw $t1, -4($s1)
addu $t1,$t1,$s2
sw $t1, -4($s1)
addi $s1,$s1,–8
bne $s1,$zero,Loop
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
CPI |  | 
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
lw $t0, -4($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, -4($s1)
addi $s1,$s1,–8
bne $s1,$zero,Loop
anti-dependência -> register renaming
addi $s1,$s1,–8
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
bne $s1,$zero,Loop
lw $t1, -4($s1)
addu $t1,$t1,$s2
sw $t0, 0($s1)
sw $t1, -4($s1)
5 / 8 = 0.625
nop
nop

## Slide 11: Loop Unrolling
Consiste em fazer múltiplas cópias do corpo de um ciclo
(normalmente feito pelo compilador)
for (i=0 ; i<N ; i++) {
a[i] = a[i] + var;
}
for (i=0 ; i<N ; i+=3) {
a[i] = a[i] + var;
a[i+1] = a[i+1] + var;
a[i+2] = a[i+2] + var;
}
O seu efeito no desempenho nem sempre é positivo
Contribui para:
  disponibilizar mais instruções independentes para aumentar o ILP, e consequentemente reduzir o CPI
  reduzir o número de instruções executadas

## Slide 12: Static Multiple Issue: Limitação
O código gerado depende da organização do processador (número, tipo e desempenho das unidades funcionais)
A mudança para diferentes implementações da mesma arquitectura:
  frequentemente exige recompilação para que o código execute;
  noutros casos, exige recompilação para manter um desempenho aceitável

## Slide 13: Dynamic Multiple Issue
O processador selecciona dinamicamente, em tempo de execução, quais as instruções a executar em cada pipeline (unidade funcional)
Diminui a dependência da compilação, relativamente à abordagem estática, pois é o hardware que selecciona as instruções de acordo com a sua própria organização

## Slide 14: SuperEscalaridade: in-order scheduling
in-order scheduling: instruções seleccionadas na ordem com que aparecem no programa, baseado na disponibilidade dos operandos e de unidades funcionais apropriadas
lw $t0, 20($s2)
addu $t1,$t0,$t2
sub $s4,$s4,$t3
addi $t5, $s4, 20
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
CPI |  | 
blocos independentes entre si
nop
nop
nop
nop
lw $t0, 20($s2)
addu $t1,$t0,$s2
sub $s4,$s4,$t3
addi $t5, $s4, 20
4 / 4 = 1

## Slide 15: SuperEscalaridade: out-of-order scheduling
out-of-order scheduling: as instruções são reordenadas pelo processador para minimizar o CPI, garantindo a correcta execução do programa
lw $t0, 20($s2)
addu $t1,$t0,$t2
sub $s4,$s4,$t3
addi $t5, $s4, 20
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
CPI |  | 
lw $t0, 20($s2)
sub $s4,$s4,$t3
addu $t1,$t0,$s2
nop
nop
addi $t5, $s4, 20
3 / 4 = 0.75

## Slide 16: Scheduling - Exercícios
Implementação do MIPS com 2 unidade funcionais:
  0 : operações sobre inteiros e saltos (1 ciclo)
  1 : loads (2 ciclos) e stores (1 ciclo) Apesar de 1 load tomar 2 ciclos, pode-se iniciar uma instrução a cada ciclo (pipeline profundidade 2)
Para o programa abaixo e para 2 iterações, calcule #I, #cc e CPI, para cada política de escalonamento
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: addi %s0, %s0, -4
I5: bnz I1

## Slide 17: Scheduling: in-order multiple issue
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: addi %s0, %s0, -4
I5: bnz I1
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 5
#cc = 5
CPI = 1
lw %t0, 0(%s0)
nop
nop
addi %t0,$t0,20
nop
sw %t0, 0(%s0)
addi %s0,$s0,-4
nop
bnz I1

## Slide 18: Scheduling: in-order multiple issue; unroll = 2
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: addi %s0, %s0, -4
I5: bnz I1
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 8
#cc = 9
CPI = 1.125
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t1, -4(%s0)
I5: addi %t1, %t1, $20
I6: sw %t1, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bnz I1
lw %t0, 0(%s0)
nop
nop
nop
addi %t0,%t0,20
sw %t0, 0(%s0)
lw %t1, -4(%s0)
addi %t1,%t1,20
nop
nop
nop
nop
sw %t1, -4(%s0)
addi %s0,%s0,-8
bnz I1
nop

## Slide 19: Scheduling: out of order multiple issue; unroll = 2
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 8
#cc = 6
CPI = 0.75
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t0, -4(%s0)
I5: addi %t0, %t0, $20
I6: sw %t0, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bnz I1
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t1, -4(%s0)
I5: addi %t1, %t1, $20
I6: sw %t1, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bnz I1
addi %s0, %s0, -8
lw %t0, 0(%s0)
nop
lw %t1, -4(%s0)
addi %t0,%t0,$20
addi %t1,%t1,$20
sw %t0, 0(%s0)
sw %t1, -4(%s0)
bnz I1
nop
nop

## Slide 20: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
. fetch das instruções
. descodificação
. Envia para a unidade funcional correspondente

## Slide 21: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Buffers que mantêm as operações a realizar e os respectivos operandos.
Quando os operandos de uma operação estão disponíveis e a unidade funcional livre, a operação é escalonada e o resultado calculado.

## Slide 22: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Assim que um resultado é calculado é enviado para:
. Outras reservation stations que possam estar à espera deste valor;
. Para a commit unit

## Slide 23: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Armazena resultados no reorder buffer até que possam ser escritos no seu destino final (registos/memória), devido à execução especulativa.
O reorder buffer é usado para alimentar as reservation units com resultados que ainda não tenham sido escritos.

## Slide 24: ILP: limitações
Pipelining e multiple issue são usados para explorar Instruction Level Parallelism (ILP)
No entanto, na maior parte das aplicações é difícil lançar mais do que duas instruções por ciclo:
  Existem dependências de controlo e dados no código que limitam o paralelismo disponível;
  Penalizações devido ao acesso à memória limitam a capacidade de manter os múltiplos pipelines constantemente ocupados.

## Slide 25: Eficiência Energética
O aumento do número de estágios dos pipelines juntamente com o controlo associado à execução especulativa resultam numa perca de eficiência energética (performance per joule).
Processadores mais simples, embora exibam menor desempenho, apresentam melhores ratios performance per joule.
[ FIGURE 4.73 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 ---The Pentium 4 pipelines do not include the commit stages. If included the pipelines would be deeper. ]
Intel Core i7 8700K; Q4 2017; 6 cores; 3700 MHz (Max Turbo: 4700 MHz); 95 W

## Slide 26: ARM Cortex-A8 vs Intel Core i7
[ FIGURE 4.74 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 ]

## Slide 27: ARM Cortex A8
[ FIGURE 4.75 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- The A8 pipeline]

## Slide 28: ARM Cortex A8 - Desempenho
FIGURE 4.76 Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013
CPI on ARM Cortex A8 for the Minnespec benchmarks, which are small versions of the SPEC2000 benchmarks.
CPI

## Slide 29: Intel Core i7 920
[ FIGURE 4.77 – Patterson & Hennessy;
Computer Organization & Design
5th Edition, Elsevier, 2013 ]

## Slide 30: Intel Core i7 920 - Desempenho
FIGURE 4.78 CPI of Intel Core i7 920 running SPEC2006 integer benchmarks.